壹、水資源運用

  - 水資源運用實況

民國101年年降雨量1,130.04億立方公尺，其中年逕流量846.98億立方公尺占74.95%，年蒸發量232.56億立方公尺占20.58%，年滲透量50.50億立方公尺占4.47%；年逕流量846.98億立方公尺中，年入海水量為730.74億立方公尺，占年逕流量86.28%；年引用河水量75.17億立方公尺，占年逕流量之8.88%；年水庫運用總水量41.07億立方公尺，占年逕流量之4.85%。

民國101年地下水用水量56.78億立方公尺，年滲透量50.50億立方公尺，地下水超抽情形依然存在。

二、水資源供需概況－各標的用水

民國91年年總用水量186.95億立方公尺，其中農業用水134.11億立方公尺最高，占當年總用水量之71.74%，生活用水35.18億立方公尺次之，占當年總用水量之18.82%，工業用水17.66億立方公尺最低，占當年總用水量之9.45%。民國101年年總用水量173.10億立方公尺，其中農業用水125.14億立方公尺最高，占當年總用水量之72.29%；生活用水31.86億立方公尺次之，占當年總用水量之18.41%；工業用水16.10億立方公尺最低，占當年總用水量之9.30%。

三、水源調度概況

歷年(民國38年至101年)年平均降雨量為2,506毫米，其降雨的空間與時間分佈十分不均，往往造成水資源調配問題。

雨量約有百分之八十集中於每年5月至10間之豐水期，尤其大部分雨量集中在颱風過境時，若颱風降雨較少時，常會造成缺水；每年11月至次年4月為枯水期，降雨量偏少，尤其是台灣南部較為顯著，枯水時期的降雨量僅佔年降雨量的百分之十左右。

各項標的用水一向以農業用水居最大宗，約佔7成；生活用水居次，約佔2成；工業用水最少，約佔1成。農業用水除占總用水量之最大宗外，其需求量可依供給量的多寡彈性調整。豐水時期大量的運用豐沛的雨量以利灌溉，枯水時期則配合休耕降低農業用水需求，適時將農業用水轉移至生活用水。

民國92年平均年雨量為1,689毫米，較歷年平均年雨量短缺32.60%，屬枯水年，民生生活用水係屬優先，降低農業用水勢在必行，影響所及農田灌溉面積必須隨之減少，民國92及93年農田第一期作實際休耕停灌面積分別為18,734公頃及46,677公頃。民國93年平均年雨量為2,572毫米，略高於歷年平均年雨量2.63%，民國94年農田第一期作全面恢復正常灌溉，未實施休耕停灌。民國94年平均年雨量為3,568毫米，高於歷年平均年雨量42.38%，雨量分布不均，南多北少，並集中於7至9月，民國95年初部分北部地區依然缺水，農田第一期作實施停灌，包括桃園、新竹及苗栗等水利會所轄區域，其實際休耕停灌面積為21,886公頃。

民國95年平均年雨量為2,844毫米，較歷年平均年雨量增長13.49%，民國96年平均年雨量為3,241毫米，高於歷年平均年雨量29.33%。民國97年平均年雨量為3,025毫米，高於歷年平均年雨量20.71%。民國96至98年並未實施休耕停灌措施。

民國98年平均年雨量為2,489毫米，雖僅較歷年平均年雨量短缺0.68%，但因莫拉克風災過後，曾文水庫嚴重淤積，有效容量大幅減少，水源調度不易，致嘉南水利會所轄區域99年第一期作實施停灌；而明德水庫為配合民生用水需要，苗栗水利會所轄區域99年第一期作實施停灌。

民國99年平均年雨量為2,368毫米，雖較歷年平均年雨量短缺5.51%，惟99年秋冬雨量仍屬充足，故100年並未辦理休耕停灌措施。

民國100年平均年雨量為2,300毫米，雖較歷年平均年雨量短缺8.22%，惟101年春雨豐沛，故101年並未辦理休耕停灌措施。

民國101年平均年雨量為3,139毫米，高於歷年平均年雨量25.26%，雨量豐沛，102年並未辦理休耕停灌措施。