98年度地下水鑿井技工考驗 鑿井施工與水井修護

| 一、是非題： |
| --- |
| ( O ) | 1. | 常用的鑿井方法有旋鑽及衝鑽兩種。 |
| ( X ) | 2. | 井篩(或稱濾水管)其主要功用為提供通過地下水進入井管之通道，井篩越長越好、篩孔大小也越大越好。 |
| ( O ) | 3. | 未固結地層可分為泥層、砂層及礫石層，其中砂層及礫石層因透水性好，被稱為「含水層」（或稱供水層）。 |
| ( O ) | 4. | 鑿井施工的難易，通常與深度有關，越深的井越難施工、風險越高 。 |
| ( X ) | 5. | 鑿井技工只要懂得鑿井之技術，抽水試驗及水質基本知識都不需瞭解。 |
| ( X ) | 6. | 鑿井時只需把地層材料鑿碎以利鑽進，不需採砂樣與記錄地層之特性。 |
| ( O ) | 7. | 沖鑽法為預防崩孔，鑽設過程中，須以水位平衡孔壁壓力，且以皂土漿或黏土漿保持孔壁，以防坍孔。 |
| ( X ) | 8. | 鑿井之泥漿水侵入含水層，並於井孔形成泥壁、減低水井之出水性能，為一無法解決之問題。 |
| ( O ) | 9. | 井內電測可探知地層的導電性質，推測含水層之透水性及地下水之水質。 |
| ( O ) | 10. | 井孔鑿至預定深度後，可根據地層砂樣記錄及井內電測數據，決定井篩之位置。 |
| ( O ) | 11. | 下管過程中，孔口要做好圍護工作，井管及濾管要事先編號，以防錯置。 |
| ( O ) | 12. | 飽和層地下水之流向通常由高水位或高水頭向低水位流動。 |
| ( O ) | 13. | 泵類設備（抽水馬達）的選擇主要根據井管直徑、井水溫度、地下水位及出水量等條件合理選擇。 |
| ( X ) | 14. | 地下水為取之不盡、用之不竭，不需要特別保護。 |
| ( O ) | 15. | 鑿井地層斷面圖為根據現場鑿井所取之地層砂樣繪制而成。 |
| ( X ) | 16. | 井篩的開孔寬度與含水層之粒徑無關、與取水量有關。 |
| ( X ) | 17. | 鑿井地層斷面圖、井體構造圖及水井試水記錄為商業機密，只宜自知、不宜外洩。 |
| ( X ) | 18. | 含水層之砂樣，其粒度越均勻、出水能力越差。 |
| ( O ) | 19. | 含水層之厚度越厚及其延伸面積越廣，其出水能力越佳。 |
| ( O ) | 20. | 一般而言、井管口徑越大、出水量也越大。 |
| ( O ) | 21. | 骨架繞線式的井篩，其開孔面積比最高，約達30-60%。 |
| ( O ) | 22. | 人工礫石圈的選擇須考慮供水層之粒徑。 |
| ( O ) | 23. | 人工礫石圈的選擇以球狀為佳，扁平狀石料宜避免混入。 |
| ( O ) | 24. | 台灣西南沿海地下含水層複雜，常夾有鹽水層。 |
| ( X ) | 25. | 地下水含水層系統極為複雜，地下水水流方向、地下水來源與地質因素，不影響地下水開發，不必特別重視。 |
| ( O ) | 26. | 沈砂管為水井最底部之一段井管，接於濾水管下方，管底封閉，與井外不相通。其功用為備供沈積侵入井體之細緻顆粒，使不致積塞井管。 |
| ( O ) | 27. | 鑽具連接必須牢固，鋼絲繩不得超負荷使用，且鑽具提升和下降時，操作人員不准用手扶摸鋼絲繩。 |
| ( O ) | 28. | 保險絲的型號和規格，必須按電的容量選擇，不得用銅、鋁、鐵絲代替，發生熔斷必須查明原因，消除故障後才能啟動。 |
| ( O ) | 29. | 使用前要檢查電焊鉗有無破損，接線要牢靠，絕緣要良好，並應清除線柱上的油污。 |
| ( O ) | 30. | 電器設備必須安裝在乾燥、清潔的地方，嚴防油、水及雜物侵入，且固定牢靠，減少震動。電器設備外殼應按技術要求，接好地線保護。設備的動力線和照明線必須絕緣良好。 |
| ( X ) | 31. | 在鑽進時，應瞭解施工現場地下電纜、管道以及地面高壓電線分佈情況，鑽孔距地下埋設物的安全距離應小於5公尺。 |
| ( X ) | 32. | 抽水量大過地層供水量，造成洩降過鉅，但不會影響地層出沙。 |
| ( O ) | 33. | 在中細沙地層時，井孔與井管之直徑差宜大於10吋。 |
| ( O ) | 34. | 濾水管包網處理有害無益，在細緻地層寧可加厚礫石圈及選用較小粒徑礫石，而不採用濾水管包網。 |
| ( X ) | 35. | 兩層以上供水層之擴水，需先自下而上逐層激動。 |
| ( O ) | 36. | 新鑿水井完井後、應循序作分級試水、定量試水及回升試水。 |
| ( O ) | 37. | 井體性能表示水井之出水能力，通常以單位洩降出水量表示，即水位下降一公尺之出水量。 |
| ( O ) | 38. | 水井損失為抽水時產生的洩降，含地下水自供水層流至井體（供水層損失）及地下水穿過井篩時（井體損失）產生的洩降。 |
| ( O ) | 39. | 水井損失中的供水層損失，指地下水自供水層流至井體產生的洩降，是自然產生的，人為無法控制。 |
| ( X ) | 40. | 水井損失中的井體損失，指地下水穿過井篩產生的洩降，是無法避免，人為無法控制。 |
| ( O ) | 41. | 一般深井抽水機採用透平式或沉水式抽水機。 |
| ( O ) | 42. | 氣舉式之抽水機，以使用空壓機將高壓空氣打入井內取水管中，空氣與水混合，因密度變小，而往上湧出。多使用於出沙或高溫的水井。 |
| ( O ) | 43. | 渦卷式及透平式抽水機都屬於離心式抽水機。 |
| ( O ) | 44. | 離心式抽水機依其裝配方式，可分為臥式、立式及沉水式。 |
| ( O ) | 45. | 電接觸式水位計，尺身包藏導線，當尺端觸針觸及水面時，啟動蜂鳴器，此時即為水位之深度。 |
| ( O ) | 46. | 水管噴射法所求得的流量，其誤差約達15%。 |
| ( X ) | 47. | 圓縮口計為一水位測量裝置。 |
| ( O ) | 48. | 三角堰又稱V形堰，流量與水位高成正比，誤差約5%。 |
| ( X ) | 49. | 三角堰之敏感度高，適合用於大流量之量測。 |
| ( O ) | 50. | 水井水量控制裝置以閥門為主，有閘形、栓形及球形。 |
| ( O ) | 51. | 水質化驗除可提供水質是否符合供水標準，尚可提供水井井管腐蝕或積垢之參考。 |
| ( O ) | 52. | 水質化驗中若含有微生物類的項目，需使用滅菌後的採樣瓶或採樣袋盛裝水樣。 |
| ( O ) | 53. | 地下水中溶解的鐵，若為二價鐵，則為透明無色，但接觸空氣氧化後，形成三價鐵，為鐵鏽色。 |
| ( O ) | 54. | 地下水之導電度為水中溶解離子導電性之總和，故溶解離子越多、導電度越高。 |
| ( O ) | 55. | 地下水之導電度大於750 uS/cm時，表示鹽份太高，已不適合用於灌溉。 |
| ( O ) | 56. | 地下水之硬度，指水中溶解的碳酸鈣、碳酸鎂及二氧化矽。 |
| ( X ) | 57. | 一般地下水水井積垢以二氧化矽為主。 |
| ( X ) | 58. | 漂白粉具有殺菌能力，也可清除積垢。 |
| ( X ) | 59. | 井體清洗維護作業之高壓噴射法，對於生物膜積垢並沒有效果。 |
| ( O ) | 60. | 井體破損的處理，以套補井管並補充井圈濾料為主。 |
| 二、選擇題 |
| ( 1 ) | 1. | 以下哪種地層的出水性最好：(1)礫石 (2)砂層 (3)泥層 (4)岩石。 |
| ( 3 ) | 2. | 下列有關衝鑽法之選項何者為非： (1)適用於各種孔徑（4至40吋） (2) 適用於未固結地層之開鑿 (3)適用於任何深度之開鑿 (4)對於礫石層之鑽鑿較具優勢。 |
| ( 2 ) | 3. | 下列有關中空螺旋法之選項何者為是：(1)鑽井深度沒有限制 (2) 礫石層及岩層不適用 (3)適用於堅硬岩層 (4)常用於水井建置。 |
| ( 4 ) | 4. | 有關自流井之選項何者為是：(1)屬於受壓含水層 (2)井內壓力高於一大氣壓 (3)井內水位高於地面 (4)以上皆是。 |
| ( 4 ) | 5. | 下列何者非鑿井之目的：(1)基礎施工排水 (2)公共自來水井 (3)觀察地下水位流向 (4)觀察星相變化。 |
| ( 4 ) | 6. | 對於下列敘述何者為是：(1)氣槌法適合礫石層之鑿鑽 (2)水沖洗法適合未固結地層，特別是未固結砂、土層 (3)旋鑽法適用於固結岩層之取樣 (4)以上皆是。 |
| ( 2 ) | 7. | 下列關於沖鑽鑿井之井口套管的敘述何者為非：（1）固定井口、防止崩坍 （2）擴大井口、增加水量 （3）標定中心、以利鑽鑿（4）兼為施工水的循環孔道。 |
| ( 4 ) | 8. | 完整水井井體主要包括：(1)井管 (2)濾料圈 (3)井篩 (4)以上皆是 |
| ( 1 ) | 9. | 井內電測之電阻率量測、其目的何者為非：(1)水溫 (2)含水層粒徑 (3)水質 (4)以上皆非 |
| ( 3 ) | 10. | 礫石地層中以何種岩性最堅硬：(1)頁岩 (2)板岩 (3)石英砂岩 (4)安山岩 |
| ( 4 ) | 11. | 下列哪些作為，可增加水井之出水量：(1)加大水井口徑 (2)增加井篩長度 (3)增加開孔率 (4)以上皆是 |
| ( 4 ) | 12. | 影響水井出水量的因素：(1)水井口徑 (2)井篩長度 (3)開孔率 (4)以上皆是 |
| ( 2 ) | 13. | 下列何者非為影響水井壽命的因素：(1)地下水文 (2)全球暖化 (3)地下水質 (4)施工方法 |
| ( 2 ) | 14. | 下列何種供水層之水井壽命較低：(1)礫石層 (2)細砂層 (3)粗砂層 (4)岩石地層 |
| ( 1 ) | 15. | 下列哪種井篩的開孔面積比最高：(1)骨架繞線式 (2)管壁鑽孔繞線式 (3)管壁切縫式 (4)百葉窗式 |
| ( 3 ) | 16. | 下列哪種井篩的開孔面積比，同時可兼顧水井效率及管壁強度：(1)40% (2)30% (3)20% (4)10% |
| ( 4 ) | 17. | 人工礫石圈為井篩外圍之砂礫填充，具有許多功能，下列何者為非：(1)防止出沙 (2)增加水井有效內徑 (3)保護井體 (4)淨化水質 |
| ( 2 ) | 18. | 人工礫石圈的厚度以不小於多少公釐（英吋）為原則：(1)175mm（7吋） (2) 125mm（5吋） (3) 75mm（3吋） (4) 24mm（1吋） |
| ( 1 ) | 19. | 有一砂樣粒徑約為5mm，屬於哪一類地層：(1)礫石 (2)粗砂 (3)細砂 (4)泥 |
| ( 4 ) | 20. | 砂泥互層的地層常有鹽水層，如何找出此鹽水層：(1)井內電測 (2)地層砂樣及泥塊之導電度 (3)量測循環水之導電度 (4)以上皆是 |
| ( 1 ) | 21. | 下列哪一項因素影響水井材質選用PVC管或鐵管：(1)深度 (2)地質 (3)出水量 (4)井徑 |
| ( 3 ) | 22. | 若一口井需出水量每小時100噸，至少需要多少之井徑：(1)2吋 (2)5吋 (3)10吋 (4)20吋 |
| ( 2 ) | 23. | 下列哪一種井管的強度及耐腐蝕性最好：(1)PVC管 (2)不鏽鋼管 (3)鑄鐵管 (4)HDPE管 |
| ( 3 ) | 24. | 下列哪一項、不是水井出水含鹽的原因：(1)供水層中有古海水成份 (2)海水入侵 (3)井體積垢 (4)井體汙染 |
| ( 4 ) | 25. | 若淡水層上有一海水層、應如何建井：(1)穿過此海水層 (2)以雙層套管隔絕海水層 (3)鑽井時以皂土漿封填海水層 (4)以上皆是 |
| ( 1 ) | 26. | 下列哪項不是好的隔絕材料：(1)粉土漿 (2)水泥漿 (3)皂土漿 (4)黏土漿 |
| ( 3 ) | 27. | 泥漿的比重因地層而異，大約為：(1)0.5-0.7 (2)0.7-1.0 (3)1.0-1.3 (4)1.5-2.0 |
| ( 4 ) | 28. | 建井完成後、擴水的目的：(1)發揮最大出水量 (2)清除井圈礫石之細粒物質 (3)幫助井圈充實穩固 (4)以上皆是 |
| ( 2 ) | 29. | 以吊筒或栓塞在井管內各層井篩之上方，上下迅速升降，此洗井（擴水）法稱為：(1)抽水法 (2)震盪法 (3)倒洗法 (4)高壓法 |
| ( 3 ) | 30. | 新鑿於受壓水層之水井，井篩貫穿供水層，抽水試驗之實測洩降為10m，其中水井損失4m，其水井效率為：(1)40% (2)50% (3)60% (4)70% |
| ( 4 ) | 31. | 揚程變化較少，只需調整水量，以採用什麼為主（1）軸流抽水機（2）斜流抽水機（3）透平式抽水機（4）螺式抽水機 |
| ( 3 ) | 32. | 水量變化不多，揚程變化較大者，以採用什麼為主（1）軸流抽水機（2）斜流抽水機（3）透平式抽水機（4）螺式抽水機 |
| ( 3 ) | 33. | 抽水機種類的選擇，以什麼為主要決定條件（1）流量（2）溫度（3）揚程（4）價錢。 |
| ( 1 ) | 34. | 沉水式抽水機屬於哪一種（1）離心式（2）往復式（3）迴轉式（4）空氣壓縮式。 |
| ( 4 ) | 35. | 渦卷式與透平式抽水機的差別在於（1）水流方向 （2）葉輪 （3）裝配方式 （4）有無導輪 |
| ( 2 ) | 36. | 下列哪種抽水機的動力設備在地面、葉輪在水面下（1）沉水式 （2）立式透平式 （3）臥式渦卷式 （4）以上皆是 |
| ( 4 ) | 37. | 抽水機的特性曲線含有哪些數據（1）水頭 （2）水量 （3）馬力 （4）以上皆是 |
| ( 1 ) | 38. | 水井系統曲線不需哪項數據（1）轉速 （2）水頭 （3）水量 （4）水井性能取線 |
| ( 4 ) | 39. | 沉水式抽水機有哪些缺點（1）機械效率低 （2）動力故障多 （3）不適用於含沙水質 （4）以上皆是 |
| ( 4 ) | 40. | 單井抽水試驗需紀錄之項目為(1)抽水量 (2)水位 (3)井中水位相對應之時間 (4)以上皆是 |
| ( 4 ) | 41. | 進行抽水試驗，下列何者為非：(1)出水水流應引至遠處，以防回滲入井 (2)回水試驗時，當水位已回復至原始穩定靜水位時，即可停止測定 (3)以一定抽水量抽水一段時間後，水位會呈現穩定狀態，是因為抽水所排出水量，與四周含水層流入井內的水量保持平衡狀態的結果 (4)不管天氣如何，皆可進行抽水試驗。 |
| ( 3 ) | 42. | 以下選項何者為非：(1)實施抽水試驗之目的為測定水井功能或井體特性 (2)薄管取樣法主要目的在採取不擾動之土樣 (3)使用皂土之目的在於阻隔監測井與監測井間的連通 (4) 於水井底部設置沉砂管之目的為備供沉積侵入井體之細緻顆粒，使不致積塞井管。 |
| ( 3 ) | 43. | 抽水試驗無法得知的項目：(1)水井效率 (2)水井安全出水量 (3)水井壽命 (4)供水能力 |
| ( 1 ) | 44. | 鑿設自來水井的水質需符合哪種標準：(1)飲用水水源水質標準 (2)灌溉用水水質標準 (3) 工業用水水質標準 (4) 汙染水水質標準 |
| ( 1 ) | 45. | 地層結構愈細緻者，其濾水孔之開孔寬度應：(1)愈小(2)愈大(3)不變(4)以上皆是。 |
| ( 3 ) | 46. | 水井出水中連續出現粒徑大於井篩寬度之礫石時，表示(1)地層出砂(2)礫石阻塞(3)井管或濾水管破漏(4)以上皆是。 |
| ( 4 ) | 47. | 水質化驗中哪個項目不需要在現場量測：(1)溶氧 (2)水溫 (3)酸鹼度 (4)氯離子。 |
| ( 2 ) | 48. | 水質化驗中哪個項目，可推算地下水之鹽度：(1)溶氧 (2)導電度 (3)酸鹼度 (4)氯離子。 |
| ( 4 ) | 49. | 水井攝影檢測系統可以提供哪些地下影像資訊？ (1)井體的表面破損情形 (2)井體積垢種類 (3)井體濾水管的破裂情形 (4)以上皆是 |
| ( 2 ) | 50. | 5吋以上井管的井體套補維護作業，乃依據該口井之濾管位置，以幾吋PVC管進行套補作業？ (1)2 (2)4 (3)6 (4)8 |
| ( 2 ) | 51. | 水井出砂時應如何處理，下列何者為非？ (1)降低抽水量 (2)增加開停次數 (3)補充礫石圈 (4)清洗井體 |
| ( 1 ) | 52. | 井體性能減退的原因，下列何者為非？ (1)抽水機性能衰退 (2)濾石圈被泥砂堵塞 (3)井篩被積垢阻塞 (4)區域性地下水位下降 |
| ( 3 ) | 53. | 下列何者不是水井清洗的步驟？ (1)檢測水位水量 (2)檢查井體是否腐蝕或積垢 (3)井內電測 (4)探測積砂厚度 |
| ( 1 ) | 54. | 下列何者不可藉洗井恢復水量： (1)抽水機效率衰退 (2)井底及濾水管積砂 (3)礫石處理不善 (4)以上皆是。 |
| ( 3 ) | 55. | 下列水井不宜清洗： (1)井底及濾水管積砂 (2)礫石處理不善 (3)井管破損，礫石侵入 (4)以上皆是。 |
| ( 4 ) | 56. | 水井碳酸鈣積垢以何種洗井方式效果較好： (1)抽水 (2)震盪洗井 (3)高壓噴洗 (4)酸洗。 |
| ( 4 ) | 57. | 水井套補有何後遺症： (1)進水面積減小 (2)抽水機安裝受限 (3)套補部份以下受限 (4)以上皆是。 |
| ( 4 ) | 58. | 水井腐蝕以何種因素最多： (1)氯鹽 (2)硫化氫 (3)好鐵菌 (4)以上皆是。 |
| ( 4 ) | 59. | 水井出砂現象由 (1)地層細緻 (2)工程不妥、管理欠當 (3)過量抽取 (4)以上皆是等原因造成。 |
| ( 2 ) | 60. | 立式電動機為防止停抽殘留水流回壓裝有(1)推力軸承(2)止逆裝置(3)變壓裝置(4)球閥。 |