柒、天然災害損失概況

民國107年計有0206地震、瑪莉亞颱風、山竹颱風、3月、6月、7月、8月及9月豪雨發生。各項河川防洪、禦潮(海堤) 、區域排水及水庫設施遭受地震、颱風、豪雨災害損毀，均賴全體各級水利工作人員努力搶修重建，以維安全。

一、防汛器材使用情形

為降低天然災害損失，保障民眾生命財產安全，民國107年經濟部水利署共發出防汛塊27,023塊、太空袋4,632個、蛇籠200公尺；這些防汛器材的使用，對於潛在性災害之預防，緊急避免災害損失之擴大，發揮相當大的效益。

二、河川防洪設施損毀

民國107年河川防洪設施損毀計有堤防431公尺、護岸604公尺及其他設施8處。其中因地震受損之設施計有堤防101公尺、護岸130公尺及其他設施4處，豪雨造成之災情計有堤防330公尺、護岸474公尺及其他設施4處。另中央管河川受損堤防260公尺、護岸100公尺。

各項災害造成河川防洪設施的受損，以8月豪雨較為嚴重，堤防受損330公尺占總數之76.57%、護岸受損270公尺占總數之44.70%。

三、禦潮(海堤)

民國107年禦潮(海堤)設施損毀為海堤4處，受損原因為瑪莉亞颱風所致。

四、區域排水

民國107年受災毀損之排水設施，計有排水路42,930公尺、水門1座、其他設施4處。其中地震災害造成排水路受損190公尺；颱風災害造成排水路受損263公尺；豪雨災害造成排水路受損42,477公尺、水門4座、其他設施4處。各項天然災害造成排水路的受損，其中以8月豪雨35,448公尺最為嚴重，占總數之82.57%、次為6月豪雨5,923公尺占總數之13.80%。

五、水庫及壩堰

民國107年水庫設施損毀共計有輸水隧道2處、其他設施5處；皆為豪雨造成之損害。

附註：細項加總與總數不符係四捨五入之故。